关于组织梅特勒-托利多ReactIR在线

红外分析系统培训的通知

化学化工学院分析测试中心邀请梅特勒-托利多国际贸易有限公司工程师于本周三下午及周四上午（3月11、12日）来我校进行在线红外的培训。欢迎同学们踊跃参加！

时间：3月11日下午，2:00-5:00

3月12日上午，9:00-12:00

地点：九龙湖校区化工学院新楼 分析测试中心103室

咨询电话：52091097  姚老师

化学化工学院 测试中心

2015年3月9日

附：瑞士梅特勒-托利多ReactIR在线红外分析系统

# 仪器介绍

采用傅立叶变换红外（FTIR）技术，通过测量物质的红外区域的特征“指纹”光谱，监测分析反应体系中有关物质的浓度随时间变化的“实况”，从而可得到有关机理、路径和反应动力学的完整信息。
梅特勒－托利多另外还可提供专业在线粒度分析仪，用于跟踪测量高浓度浆液中颗粒数与颗粒尺寸分布。该产品系列包括FBRM（聚焦光束反射测量）和PVM（颗粒图象测量）两种型号，尤其适用于药物结晶的研究及生产。

# 技术参数

产品型号：ReactIR IC10在线红外分析仪
1.工作温度范围：-80—250℃，300℃可选
2.工作压力范围：13mbar—350bar
3.主机测试范围：400—4800cm-1
4.分辨率：1cm-1
5.精确度：0.02cm-1

# 主要特点

1.原位在线检测和分析实际条件下进行的化学反应
2.跟踪反应物、中间物和产物的瞬时变化，提供反应过程和反应组成的“实况”
3.跟踪浓度变化，提供反应趋势、终点和各个过程的％转化率
4.软件功能强大，能够对反应物种类进行定性和定量的分析
5.专利探头具有极强的耐化学腐蚀性，适用于极其广泛的反应条件和种类